Установка блок-подшипника CRF-41.39770

Номера позиций, указанные в тексте, соответствуют позициям на рис. 1.

Разборка

Снять опору обода (7).

Снять диск (6).

Использовать винтовой съёмник.

Снять заглушку (5).

Вынуть прокладку (4).

Расконтрить.

Снять гайку (3).

Извлечь шайбу (2).

Снять ступицу (1).

Если требуется

Использовать специальный съёмник (рис. 2).

Рис. 2.

Сборка

Зачистить посадочную поверхность.

Смазать поверхность под подшипник специальной смазкой Superol EP2.

Собрать все комплектующие.

Насадить подшипник на цапфу.

Заменить гайку на новую.

Затянуть гайку с усилием 700 Нм

Набить колпак смазкой Superol EP2 = 150 сm3

Рис. 1.